Ausschreibungstext CIS ClicPlus

Anzubieten ist ein leicht gewölbtes Aluminiumschild mit seitlichen kleinen Führungsnuten zur Aufnahme von antireflex Axpetgläsern, welche die Einlegetexte schützen.

Eine Aluminium Montageplatte wird mit einer 2 mm weißen Dibondplatte 40 x 90 mm mit zwei Torxschrauben an die Wand montiert. Das Systemschild muss mit einem Systemwerkzeug leicht demontierbar sein, ohne die Wand zu beschädigen.

Das silber eloxierte Aluminiumschild wird seitlich mit je einer silber / transparenten Plexiabdeckung (Stärke 3 mm) mittels zwei M4 Inbusschrauben fixiert.

Der Textwechsel erfolgt mit einem Haftsauger Durchm. 40 mm

System Cis ClicPlus

Pos 1: 	Türschild C110 x 148,5 mm mit A6 Einlagegröße

Pos 2: 	Texteinleger aus Satinatfolie milchig; sw Laser bedruckt lt. Auflistung;

Größe DIN A6 105 x 148,5 mm

Pos 3:	Texteinleger aus Satinatfolie milchig DIN A4 mit zwei perforierten DIN A6 Einleger

100 Stück____________