# Ausschreibungshilfe System  INOXOplex-alu

Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Alle Maßnahmen in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Auf alle Komponenten der INOXOplex-alu Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie. Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

Abstandhalter aus Edelstahl V2A

- Wandabstand 15 mm (Standard), Außendurchmesser 15 mm, eine 4 mm Inbusschraube sichert den Einsteckbolzen und die Gläser. Im Bereich der Wand-Befestigungsschraube befindet sich ein Hinterschnitt /Ausdrehung; Dadurch ist ein Ausgleich der Bohrungsungenauigkeiten, die bei den Wandbohrungen auftreten können, ausgeglichen.

Schildaufbau

- Rückplatte aus Verbundmaterial Alu gebürstet 2mm (mit Silberkern)  und 11 mm Bohrungen

- Frontplatte aus Acryl 3mm entspiegelt mit 11mm Bohrungen

## Türschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Türschild aus einer 2mm Verbundmaterialrückplatte und Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Schraubmontage erfolgt auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     	TÜRSCHILD bzw. INFOSCHILD

Format	……..x ….. mm (H x B)

Abstandhalter     	4 Stk  iNOX w15.14

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER  aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe ……. x …… mm

## Infoschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Schild aus einer 2mm Verbundmaterialrückplatte und Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Schraubmontage erfolgt auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     INFORMATOR

Format	….. x ….. mm (H x B)

Abstandhalter     	4 Stk iNOX w15.14

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER  aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe …. x …. mm

### Deckenschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung beidseitig

Schild aus zwei 2mm Verbundmaterialrückplatte und zwei Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Zwei Lochbohrungen  (5 mm für Glashalter und zwei Lochbohrungen (11 mm für Edelstahlverbinder v14. Zur Deckenmontage zwei iNOX Deckenhalter d1.s mit Stahlseilen ca 1 m Länge.

… Stk     	DECKENSCHILD beidseitig

Format	..... x .....mm (H x B)

Edelstahlhalter	2 Stück h1.s + 2 Stk. v14

… Stk     	TEXTEINLEGER  aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe …. x …. mm

## Fahnenschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung einseitig

Fahnenschild aus zwei 2mm Verbundmaterialrückplatte und zwei Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Zwei Lochbohrungen  (4 mm für Glashalter f1und zwei Lochbohrungen (11 mm für Glasverbinder v14.

… Stk     	FAHNENSCHILD  beidseitig

Format	200 x 200 mm (H x B)

Abstandhalter     	2 Stk iNOX f1 und 2 Stk. v14

… Stk     	TEXTEINLEGER 	aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe 200 x 200 mm

## Wegweiser in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Schild aus einer 2mm Verbundmaterialrückplatte und Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Schraubmontage erfolgt auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     WEGWEISER

Format	….. x ….. mm (H x B)

Abstandhalter     	mind. 4 Stk w15.14 je nach Länge des Schildes

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe …. x …. mm

Tischaufsteller

Schild aus einer 2mm Verbundmaterialrückplatte und Acryl 3mm Abdeckglas entspiegelt. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet.

… Stk     	TISCHAUFSTELLER, 2 x 4 mm Kristallglas

Format	..... x .....mm (H x B)

Abstandhalter	2 Stück iNOX t13

… Stk     	TEXTEINLEGER aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe 170 x 100 mm perforiert