# Ausschreibungshilfe System  MODO

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Auf alle Komponenten der MODO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Schildformate finden Sie unter „www.schildersysteme.eu“  als Downloaddatei im jeweiligen Bereich unter

„MODO Standardgrößen“.

Türschilder

Die Türschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Aluminiumstrangpressprofil silber eloxiert oder pulverbeschichtet (gegen Aufpreis).

- Die entspiegelten 2 mm Acrylscheiben werden in die waagrechten Systemprofile von unten nach oben eingelegt und rasten im unteren Schildrand ein.

- Zur Sicherung der Scheiben und der Texteinleger sind im oberen überlappenden Rahmen mittig Arretierstifte eingebaut.

- Textwechsel erfolgt mit Hilfe eines Saugers.

- Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen mind. 120 gr. Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucker selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

- Die Montage der Schilder erfolgt mit einer geschraubten Aluminium-Montageplatte oder als Direktverklebung

## … Stk     	TÜRSCHILD M152  148,5 x 152 mm Außenformat (bxh)

Einlageformat 148,5 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt ....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe … x … mm

„frei/besetzt“ Schieberschilder

In die M27 Paneele wird eine Folie grün/rot eingeklebt und ein Aluschieber Silber eloxiert darüber gesetzt.

Auf Wunsch können Texte wie FREI-BESETZT integriert werden. Die Sicherung erfolgt über zwei nicht sichtbare Arretierstifte links und rechts.

… Stk     	„frei/besetzt“ SCHIEBERSCHILD M27  149 x 27 mm Außenformat (bxh)

Einlageformat 149x 23 mm

Angebotenes Produkt ....................

### Hängeschilder

… Stk     	HÄNGESCHILD M152    594 x 152 mm Außenformat (bxh)

Bestehend aus zwei Paneelen M152 gegeneinander verschraubt mit Distanzhalter dh10

## Text-Einlageformat  594 x 148,5 mm.

Hängemontage mittels Niro-Deckenhalter d1.s und Stahlseilen Dm 1 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 594 x 148,5 mm

### Fahnenschilder

… Stk     	FAHNENSCHILD M152    149 x 152 mm Außenformat (bxh)

Bestehend aus zwei Paneelen M152 gegeneinander verklebt auf Fahnenhalter FH173.

Montage: FH173 mit Alu-Montageplatte nicht sichtbar verschraubt.

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 149 x 148,5 mm

Infoschilder/Wegweiser aus mehreren Paneelen

Das Infoschild wird aus mehreren MODOpaneelen zusammengesetzt:

### … Stk     	INFOSCHILD  ….. x …..mm Außenformat (bxh)

Bestehend aus …. Stk Paneelen M…, sowie …. Stk M… usw.

Zur Aufnahme von Texteinlegern Größe …. x….. mm

Angebotenes Produkt .....................