# Ausschreibungshilfe System  FORMO F05n

#### Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

F05n Infoschilder

Die Infoschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

-      einer 2 mm starken Grundplatte aus Alu-Verbundmaterial weiß, mit dreiseitig verklebten

Umrandungsprofil F05 mit Schattenfuge (silbern matt) mit einer Gesamttiefe von 13 mm.

- Einer innenliegenden entspiegelten Acrylglasscheibe von 3 mm. Das obere viere Umrahmungsprofil ist rückseitig an den Stahlwinkel zu öffnen um Einleger wechseln zu können.

- Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen von mind.120 gr. Weiß. Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucker selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

- Zur Montage sind in den Schildern rückseitig Alumontagewinkel integriert.

- Bei einem Textwechsel werden die Schilder von der Wand demontiert.

- Texteinlagen sind gesichert und nur mit Hilfe eines Inbus Schraubendrehers wechselbar.

## … Stk     		INFOSCHILD 844 x 1504 mm Außenformat

Einlegeformat 840 x 1200 mm

Angebotenes Produkt ....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 840 x1200 mm

Brandschutzklasse

DIN 4102 B2

EN 13501 E

nicht brennend / abtropfend