# Ausschreibungshilfe System  FORMO FP35 Hängeschild

#### Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

#### FP35 Hängeschilder beidseitig zur Fixbeschriftung

Die Hängeschilder sind wie folgt aufgebaut:

- Umrandungsprofil FP35 silber eloxiert, Stärke beidseitig 27 mm

- Eingeschobene Beschriftungsplatte (2 mm Verbundplatte) Weiß oder Alu gebürstet;

gehalten durch überlappendes Umrandungsprofil FP35

- Die Beschriftung erfolg direkt auf die Verbundplatten mittels Folie oder Digitaldruck

- Abhängung mittels 1 mm dünnen Stahlseilen, Länge Standard 1 m

- Deckenhalter aus Edelstahl (d1.s)

… Stk     	HÄNGESCHILD 834 x 214 mm Außenformat

Beschriftungsgröße 831 x 211 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk     	BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Schrifthöhe…mm

… Stk     Folientextzeilen

Textlänge bis ….cm

#### FP35 Hängeschilder beidseitig zur Selbstbeschriftung

Die Hängeschilder sind wie folgt aufgebaut:

- Umrandungsprofil FP35 silber eloxiert, Stärke beidseitig 27 mm

- Rückplatte 2 mm Forex Weiß

- Die Texteinleger werden umschlossen durch vierseitiges Umrandungsprofil FP35

- Die Beschriftung erfolgt auf mind. 140 g Papier

- Der Wechsel der Papiereinleger erfolgt durch seitliches öffnen der Rahmenprofile

- Abhängung mittels 1mm dünnen Stahlseilen, Länge Standard 1 m

- Deckenhalter aus Edelstahl (d1.s)

… Stk     	HÄNGESCHILD 834 x 214 mm Außenformat

Beschriftungsgröße 831 x 211 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Schrifthöhe…mm

… Stk    Folientextzeilen

Textlänge bis ….cm