# Ausschreibungshilfe System  FORMOnoble Silber

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Schildformate finden Sie unter „www.schilder-systeme.com“ als Downloaddatei.

Türschilder

Die Türschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Einer Grundplatte Stärke 2 mm, Verbundmaterial weiß mit 4 Senkbohrungen.

- Zwei silber eloxierte (E6/EV1) Rahmenteile links und rechts, mit 1,5 mm Ansichtsbreite, einem oberen Rahmenteil mit 2,5 mm Ansichtsbreite und einem unteren Rahmenteil mit 2mm Ansichtsbreite und 45° Nasenausbildung um die Acrylscheiben einzurasten und zu sichern.

- Die vier Rahmenteile sind mittels Stahlwinkelverbinder rückseitig formstabil verbunden.

- Die Bauhöhe der Schilder beträgt 8,5 mm.

- Die 3 mm entspiegelte Acrylglasscheibe wird durch eine abgesetzte Fräsung in den oberen Rahmenteil eingestülpt und kann nur mit Hilfe eines Haftsaugers entnommen werden.

- Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen, mind.120 Gramm in Weiß. Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucker selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

- Die Montage erfolgt mittels Senkkopfschrauben, je nach Schildgröße ca. 4 Stück.

## … Stk     	TÜRSCHILD 213,5 x 152 mm Außenformat

Einlegeformat 210x 148,5 mm DIN A5

Angebotenes Produkt ....................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier (Weiß)

Größe 210 x148,5 mm

### Infoschilder/Wegweiser

## Gleiche Beschreibung wie bei den Türschildern jedoch andere Größen bis A3

### … Stk     INFOSCHILD DIN A3 423,5 x 300,5 mm Außenformat

Einlegeformat A3 420 x 297 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf mind.120 gr. Papier (weiß)

Größe 420 x 297 mm

### Fahnenschilder beidseitig

Sind im Aufbau gleich wie Türschilder,  jedoch mit Eloxal-Fahnenadapter FH173, silber eloxiert E6/EV1.

… Stk     	FAHNENSCHILD 152 x 152 mm Außenformat

## Einlegeformat 148,5 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x 148,5 mm

#### Hängeschilder, Wegweiser Stelen, große Informatoren werden im System: FORMOvariabel angeboten.

Brandschutzklasse DIN 4102 B2, EN 13501 E, nicht brennend / abtropfend