# Ausschreibungshilfe System FORMOnoble Weiß

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung zu verstehen. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind B x H.

Türschilder

Die Türschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Einer Grundplatte Stärke 2 mm, Verbundmaterial weiß mit 4 Langlochsenkbohrungen.

- Zwei weiße Rahmenteile links und rechts, mit 1,5 mm Ansichtsbreite, einem oberen Rahmenteil mit 2,5 mm Ansichtsbreite und einem unteren Rahmenteil mit 2 mm Ansichtsbreite und 45° Nasenausbildung um die Acrylscheiben einzurasten und zu sichern.

- Die vier Rahmenteile sind mittels Stahlwinkelverbinder rückseitig formstabil verbunden.

- Die Bauhöhe der Schilder beträgt 8,5 mm.

- Die 3-4 mm klare Acrylglasscheibe wird durch eine Stufenfräsung in den oberen Rahmenteil eingesteckt und kann nur mit Hilfe eines Haftsaugers entnommen werden.

- Die Beschriftung erfolgt auf Papiereinlagen mind.120 Gramm. Diese kann vom Nutzer selbst aktualisiert werden.

- Die Montage mittels Senkkopfschrauben, je nach Schildgröße ca. 4 Stück.

## … Stk     	TÜRSCHILD 213,5 x 152 mm Außenformat

Einlegeformat 210x 148,5 mm DIN A5

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier (weiß)

Größe 210 x148,5 mm

### Infoschilder/Wegweiser

## Gleiche Beschreibung wie bei den Türschildern jedoch andere Größen bis A3

### … Stk     	INFOSCHILD DIN A3 423,5 x 300,5 mm Außenformat

Einlegeformat A3 420 x 297 mm

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf mind.120 gr. Papier (Weiß)

Größe 420 x 297 mm

### Fahnenschilder beidseitig

Sind im Aufbau gleich wie Türschilder,  jedoch mit Eloxal-Fahnenadapter FH173, silber eloxiert E6/EV1.

… Stk     	FAHNENSCHILD 152 x 152 mm Außenformat

## Einlegeformat 148,5 x 148,5 mm

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x 148,5 mm

#### Hängeschilder, Wegweiser Stelen, große Informatoren werden im System: FORMOvariabel angeboten.

Brandschutzklasse DIN 4102 B2, EN 13501 E nicht brennend / abtropfend